##### Technologické možnosti výroby

Zpracování trubek:

Ohýbání trubek:

| ( tr. (mm) | síla stěny (mm) | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| min | max | min | max |  |
| 8 | 22 | 1,0 | 2.9 | konstr. a spec. oceli, mosaz, Cu |
| 22 | 60/5 | 3,5 | 6.3 | konstr. a spec. oceli |
| 57 | 114/4 | 4,0 | 8,0 | konstr. a spec. oceli |

Dodávka ohybů dle ON 07 0627, ON 07 0629

#### Svařování trubek

Е, G, MAG, TIG, oběhový poloautomat, ochr. atm. „ARGON“

„E“   - bez omezení

„G“  - bez omezení

Válcování trubek

Válcované spoje se provádí u druhů mat. bez omezení, jednotlivé požadavky se řeší případ od případu vzhledem k nástroji a dl. zaválcování.

Těžká obrobna

Karusel SKI  16         	max. točný ( 	1900 mm  	výška	200 mm

1800 mm		800 mm

Vyvrtávačka H125 	pohyb vřetene  	x   2000 mm	v 	1800 mm

Vyvrtávačky H100		1200 mm		1200 mm

Obrobna

Soustružení  	max. (  	600 mm	délka 	2000 mm

Hoblování	max. šířka      	800 mm	délka  	1950 mm

Frézování	max. šířka      	300 mm	délka  	1200 mm

Broušení	max. (   	200 mm	délka  	2000 mm

Zámečnické práce

Nůžky  	3150 / 25 mm

Zakružování plechů  	2000 /   8 mm	 min. ( 	280 mm

Zakružování profilů  	max. 	NPU 	16	(	1000 mm

NPI 	14	(	1000 mm

4 HR	55	(	800 mm

NPL  80/8 	(	1200 mm

Svařování Е, G, MAG, TIG

Výrobní prostory

3 haly ( à 18 x 60 m ), 3 jeřáby à 8 t, 1 jeřáb 16 t