##### Technologische Produktionsmöglichkeiten

Rohrverarbeitung :

Rohrbiegen :

| ( Rohr (mm) | Wanddicke (mm) | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| min | max | min | max |  |
| 8 | 22 | 1,0 | 2.9 | Konstr.- und Specialstahl, Messing, Kupfer |
| 22 | 60/5 | 3,5 | 6.3 | Konstr.- und Specialstahl |
| 57 | 114/4 | 4,0 | 8,0 | Konstr.- und Specialstahl |

Biegungenlieferung nach ON 07 0627, ON 07 0629

#### Rohrschweißen

Е, G, MAG, TIG, Umlaufhalbautomat, Schutzatmosphäre „ARGON“

„E“   - ohne Begrenzung

„G“  - ohne Begrenzung

Rohrwalzung

Walzverbindung  ist bei Materialarten ohne Begrenzung durchgeführt, einzelne Forderungen sind von Fall zu Fall in bezug auf  Werkzeug und Einwalzenlänge gelöst.

Schwere mechanische Werkstatt

Karussell SKI  16         	max. Dreh. ( 	1900 mm  	Höhe	200 mm

1800 mm		800 mm

Bohrwerk H125 	Spindelhub  	x   2000 mm	y 	1800 mm

Bohrwerk H100		1200 mm		1200 mm

Mechanische Werkstatt

Drehen   	max. (  	600 mm	Länge 	2000 mm

Hobeln	max. Breite   	800 mm	Länge  	1950 mm

Fräsen	max. Breite   	300 mm	Länge  	1200 mm

Schleifen 	max. (   	200 mm	Länge  	2000 mm

max. Breite   	300 mm	Länge  	1000 mm

Schlosserwerke

Schere	3150 / 25 mm

Rollbiegen   	2000 /   8 mm	 min. ( 	280 mm

Profilbiegen   	max. 	NPU 	16	(	1000 mm

NPI 	14	(	1000 mm

Vkt	55	(	800 mm

NPL  80/8 	(	1200 mm

Schweißen Е, G, MAG, TIG

Betriebsraum

3 Halle ( à 18 x 60 m ), 2 Krane à 8 t, 1 Kran 12 t